ПРИСТАВКА ТРИЕРНАЯ

ПТ-600

КАТАЛОГ

ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

2006

Настоящий каталог содержит иллюстрации сборочных единиц и деталей приставки триерной ПТ-600 (в дальнейшем тексте именуется приставка ПТ-600) и спецификацию к этим сборочным единицам и деталям.

Каталог предназначен для составления заявок на запасные части и материалы, качественного проведения технического обслуживания и ремонта, а также для обучения специалистов правильной эксплуатации  приставки ПТ-600.

ВВЕДЕНИЕ

Приведенная номенклатура деталей в каталоге охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте приставки ПТ-600.

Перечень сборочных единиц и деталей изложен по конструктивному признаку.

На каждую сборочную единицу заложена иллюстрация и спецификация, включающая в себя сборочные единицы второго порядка, детали, стандартизованные изделия, покупные изделия и прочие материалы.

Для заказа необходимой детали или сборочной единицы достаточно найти на рисунке номер этой детали или сборочной единицы, а по спецификации к рисунку выписать наименование и количество их на сборочную единицу.

В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварочные) без перечисления входящих в них деталей.

Нумерация конструктивных сборочных единиц, а также всех оригинальных деталей приставки ПТ-600 состоит из двух частей. Первая часть образована из букв краткого названия модели машины. Вторая часть — цифровая, состоящая из обозначения сборочной единицы или детали.

В обозначениях сборочных единиц использована ступенчатая входимость деталей в сборочные единицы.

Для нумерации сборочных единиц принята следующая условность: первые две цифры — номер сборочной единицы, затем следуют три нуля.

Для нумерации сборочных единиц, входящих в другие сборочные единицы: первые две цифры — номер сборочной единицы, 3-я и 4-я — номер сборочной единицы второго порядка, затем следует ноль.

Для нумерации деталей принята следующая условность: первые две цифры после буквенного индекса — обозначение сборочной единицы, 3-я цифра является обозначением определенного материала, из которого изготовлена данная деталь, 4-я, 5-я цифры обозначают порядковый номер детали.

Например: ОЗТ.10.403.

ОЗТ — обозначение модели машины;

10 — обозначение сборочной единицы;

4 — условное обозначение материала;

03 — порядковый номер детали.

После цифровой части обозначения детали или сборочной единицы иногда ставятся буквы:   А, Б и т. д. Наличие этих букв указывает, что данная деталь или сборочная единица подверглась изменению. Так, например: буква А означает первое изменение, буква Б — второе и т. д.

Применяемые на приставке ПТ-600 детали и сборочные единицы с базовых моделей других сельскохозяйственных машин имеют обозначения, примерно аналогичные обозначениям, принятым в приставке ПТ-600.

КРАТКИЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Приставка ПТ-600 предназначена для для выделения из зерновой смеси длинных (овсюг, солома) и коротких (куколь, гречиха, дробленые зерна и т.п.).

Машина ПТ-600 входит в комплект машин и оборудования зерноочистительных агрегатов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименованне | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Марка |  | ПТ-600 |
| Тип |  | стационарный |
| Номинальная производительность за час основного времени при очистке пшеницы влажностью до 16% с содержанием выделимого отхода 5% не менее | т/ч | 8 |
| Масса машины с комплектом рабочих органов и приспособлений для выполнения основной технологической операции, не более | кг | 900 |
| Габаритные размеры: длина ширина высота | мм мм мм | 3130 1650 2100 |
| Установленная мощность, не более | кВт | 2,2 |

Указатель иллюстраций

| Номер иллюстра-ции | Обозначение сборочной единицы | Наименование | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2,3 | ОЗТ 00.000 | Приставка триерная | 7,8,11 |
| 4 | ОЗТ 01.000 | Рама | 12 |
| 5 | МСУ 06.010 | Триер кукольный | 14 |
| 6 | МСУ 06.020 | Триер овсюжный | 16 |
| 7 | ОЗТ 00.010 | Контрпривод | 18 |
| 8 | ОЗТ 10.000 | Распределитель | 20 |
| 9 | ОЗТ 00.000 ЭЗ | Электрооборудование | 21 |
| 10 | ОЗТ 00.000 КБ | Кинематическая схема | 23 |

Рис. 1-2  ОЗТ 00.000   Приставка триерная

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОЗТ 00.010 | Контрпривод | 1 |
| 2 | ОЗТ 01.000 | Рама | 1 |
| 5 | ОЗТ 04.000 | Приёмник | 1 |
| 6 | ОЗТ 05.000 | Приёмник | 1 |
| 7 | ОЗТ 06.000 | Стенка | 1 |
| 8 | ОЗТ 06.000-01 | Стенка | 1 |
| 9 | ОЗТ 07.000 | Щиток | 2 |
| 10 | ОЗТ 08.000 | Приёмник | 2 |
| 11 | ОЗТ 10.000 | Распределитель | 1 |
| 12 | ОЗТ 11.000 | Ограждение | 1 |
| 13 | ОЗТ 11.000-01 | Ограждение | 1 |
| 14 | ОЗТ 12.000 | Ограждение | 1 |
| 17 | МСУ 06.010 | Триер кукольный | 2 |
| 18 | МСУ 06.020 | Триер овсюжный | 2 |
| 21 |  | Двигатель 4АМ100L6УПУЗ Р=2,2 кВт, n=1000об/мин, ГОСТ Р 51689-2000 | 1 |

Рис.3 ОЗТ 00.000   Приставка триерная

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МСУ 06.604 | Ось | 8 |
| 2 |  | Шайба 20.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78 | 40 |
| 3 |  | Шайба ШЕЗ 18х1,4.019 МН 787-60 | 8 |
| 4 |  | Шайба 10.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78 | 32 |
| 5 |  | Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 8 |
| 6 |  | Шайба 16.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 8 |
| 7 |  | Шайба 16.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78 | 8 |
| 8 |  | Маслёнка 1.2.УХЛ1 ГОСТ 19853-74 | 8 |
| 9 | СММ 06.280 (БМ 09.001 П) | Ролик | 8 |
| 10 | ОЗТ 02.000 | Течка | 2 |
| 11 | ОЗТ 04.000 | Приёмник | 1 |
| 12 | ОЗТ 06.000 | Стенка | 1 |
| 13 | СММ 03.024 | Крышка | 4 |
| 14 | МСУ 06.437 | Заслонка | 2 |
| 15 | МСУ 03.039 | Заклёпка | 2 |
| 16 | МСУ 06.240 | Вал-шестерня | 4 |
| 17 |  | Шпонка 2-6х6х80 ГОСТ 23360-78 | 4 |
| 18 | СММ 06.103 | Кронштейн | 4 |
| 19 |  | Накладка фрикционная 50х20х4 Материал шифр 2141 ТУ 38.314 14-86 | 4 |
| 20 | БТ 5.00.404 | Шайба | 8 |
| 21 | МСУ 06.802 | Втулка | 4 |
| 22 | ЗАВ 10.90.990 | Маховик | 4 |
| 23 | МСУ 06.080 | Рычаг | 4 |
| 24 | МСУ 06.001 | Сектор | 4 |
| 25 |  | Болт М6-6gx80.58.019 ГОСТ 7798-70 | 12 |
| 26 |  | Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 19 |
| 27 |  | Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 19 |
| 28 |  | Шайба 6.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78 | 26 |
| 29 | МПО 50.04.140 | Ролик натяжной | 1 |
| 30 | МСУ 03.104-01 | Шкив | 1 |
| 31 | ОЗТ 00.401 | Щиток | 2 |
| 32 | МСУ 06.432 | Отражатель | 2 |
| 33 | МСУ 06.511 | Пластина | 12 |
| 34 | ОВИ 50.508-01 | Кронштейн | 2 |
| 35 | ОВИ 50.509 | Фиксатор | 2 |
| 36 | МСУ 06.004 | Уплотнение | 2 |
| 37 | ОВБ 6335-01 | Винт | 1 |
| 38 |  | Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70 | 7 |
| 39 |  | Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70 | 42 |
| 40 |  | Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70 | 16 |
| 41 |  | Болт М10-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70 | 8 |
| 42 |  | Болт М10-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70 | 16 |
| 43 |  | Болт М12-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70 | 8 |
| 44 |  | Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 50 |
| 45 |  | Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 13 |
| 46 |  | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 16 |
| 47 |  | Шайба 12.02 Ст3.019 ГОСТ 6958-78 | 8 |
| 48 |  | Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 66 |
| 49 |  | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 24 |
| 50 |  | Шайба 8.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78 | 32 |
| 51 | ОВБ 0250 | Заклёпка 4х8.37.106 ГОСТ 10299-80 | 4 |

Рис. 5   МСУ 06.010   Триер кукольный

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СММ 06.100 | Розетка | 1 |
| 2 | МСУ 06.050 | Розетка | 1 |
| 3 | МСУ 06.030 | Лоток | 1 |
| 4 | МСУ 06.040 | Шнек | 1 |
| 5 |  | Шпонка 2-12х8х50 ГОСТ 23360-78 | 1 |
| 6 | МСУ 06.220-01 | Цилиндр триерный (2-3-20 ОСТ 23.2.103-84) | 1 |
| 7 | МСУ 06.130 | Течка | 1 |
| 8 |  | Шайба 36.02.СТ3.019 ГОСТ 11371-78 | 1 |
| 9 | МСУ 06.170 | Колесо зубчатое | 1 |
| 10 |  | Болт М6х20.58.019 ГОСТ 7798-70 | 3 |
| 11 |  | Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 3 |
| 12 |  | Шайба 6.02.СТ3.019 ГОСТ 11371-78 | 3 |
| 13 |  | Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 3 |
| 18 |  | Болт М10х35.58.019 ГОСТ 7802-81 | 4 |
| 19 |  | Шайба 12.02.СТ3.019 ГОСТ 11371-78 | 4 |
| 20 |  | Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 5 |
| 21 | ЗАВ - 10.90.101 | Подшипник | 1 |
| 22 | ЗАВ - 10.90.003 | Втулка | 2 |
| 23 | МСУ 06.803 | Кольцо | 1 |
| 24 | СММ 06.240 - 02 | Звездочка сварная | 1 |
| 25 | СММ 05.401 | Крышка | 1 |
| 26 | СММ 05.101 | Корпус подшипника | 1 |
| 27 | СММ 05.001 | Втулка | 1 |
| 28 | СММ 05.402 | Вкладыш | 2 |
| 29 | ОВБ 6335-01 | Винт | 1 |
| 33 |  | Кольцо 2С35 ГОСТ 13940-86 | 1 |
| 34 |  | Подшипник 180207 ГОСТ 8882-75 | 1 |
| 35 | СММ 08.002-02 | Втулка | 1 |
| 37 | СММ 06.030-03 | Стяжка | 3 |
| 38 |  | Шплинт 5х36.019 ГОСТ 397-79 | 1 |

Рис. 6   МСУ 06.020- Триер овсюжный

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МСУ 06.070 | Розетка | 1 |
| 2 | МСУ 06.060 | Розетка | 1 |
| 3 | МСУ 06.030-01 | Лоток | 1 |
| 4 | МСУ 06.040 | Шнек | 1 |
| 5 |  | Шпонка 2-12х8х50 ГОСТ 23360-78 | 1 |
| 6 | МСУ 06.220-04 | Цилиндр триерный (2-3-95ОСТ 23.2.103 - 84) | 1 |
| 7 | МСУ 06.160 | Течка | 1 |
| 8 |  | Шайба 36.02.СТ3.019 ГОСТ 11371-78 | 1 |
| 9 | МСУ 06.170 | Колесо зубчатое | 1 |
| 10 |  | Болт М6х20.58.019 ГОСТ 7798-70 | 3 |
| 11 |  | Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 7 |
| 12 |  | Шайба 6.02.СТ3.019 ГОСТ 11371-78 | 7 |
| 13 |  | Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 7 |
| 18 |  | Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70 | 4 |
| 19 |  | Шайба 12.02.СТ3.019 ГОСТ 11371-78 | 4 |
| 20 |  | Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-78 | 5 |
| 21 | ЗАВ - 10.90.101 | Подшипник | 1 |
| 22 | ЗАВ - 10.90.003 | Втулка | 2 |
| 23 | МСУ 06.803 | Кольцо | 1 |
| 24 | СММ 06.240 - 02 | Звездочка сварная | 1 |
| 25 | СММ 05.401 | Крышка | 1 |
| 26 | СММ 05.101 | Корпус подшипника | 1 |
| 27 | СММ 05.001 | Втулка | 1 |
| 28 | СММ 05.402 | Вкладыш | 2 |
| 29 | ОВБ 6335-01 | Винт | 1 |
| 32 |  | Болт М10х30.58.019 ГОСТ 7802-81 | 4 |
| 33 |  | Кольцо 2С35 ГОСТ 13940-86 | 1 |
| 34 |  | Подшипник 180207 ГОСТ 8882-75 | 1 |
| 35 | СММ 08.002-02 | Втулка | 1 |
| 37 | СММ 06.030-03 | Стяжка | 3 |
| 38 |  | Шплинт 5х36.019 ГОСТ 397-79 | 1 |
| 39 | МСУ 06.415 | Диафрагма | 4 |

Рис.7 ОЗТ 00.010 Контрпривод

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОЗТ 00.020 | Опора | 1 |
| 4 | ОЗТ 00.100 | Звёздочка сварная | 1 |
| 6 | СММ 28.000 | Звёздочка натяжная | 2 |
| 7 | СММ 38.000-01 | Звёздочка натяжная | 1 |
| 11 | МСУ 03.103-01 | Шкив | 1 |
| 16 | ОЗТ 00.601 | Ось | 1 |
| 17 | ОЗТ 00.602 | Ось | 1 |
| 18 | ОЗТ 00.603 | Звёздочка | 1 |
| 20 | СММ 00.601-02 | Звёздочка | 1 |
| 22 | ОВБ 6335-01 | Винт | 4 |
| 24 |  | Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 4 |
| 28 |  | Шпонка 2-8х7х50 ГОСТ 23360-78 | 1 |
| 29 |  | Шпонка 2-8х7х90 ГОСТ 23360-78 | 2 |
| 33 |  | Кольцо 2В-52 ГОСТ 13941-86 | 4 |
| 36 |  | Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75 | 4 |

Рис.8 ОЗТ 10.000 Распределитель

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОЗТ 10.020 | Распределитель | 1 |
| 2 | ОЗТ 10.050 | Переходник | 1 |
| 3 | ОЗТ 10.070 | Кронштейн | 1 |
| 4 | МСУ 08.090 | Заслонка | 1 |
| 5 | СММ 03.024 | Крышка | 2 |
| 6 | ОВИ 05.004 | Ролик | 1 |
| 7 |  | Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70 | 4 |
| 8 |  | Болт М12-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70 | 1 |
| 9 |  | Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7802-81 | 1 |
| 10 |  | Винт ВМ6-6gx16.58.019 ГОСТ 17473-80 | 1 |
| 11 |  | Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 6 |
| 12 |  | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 1 |
| 13 |  | Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 4 |
| 14 |  | Шайба 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 1 |
| 15 |  | Шайба 6.02Ст3.019 ГОСТ 6958-78 | 1 |
| 16 |  | Шайба 8.02Ст3.019 ГОСТ 6958-78 | 1 |
| 17 |  | Шайба 8.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78 | 8 |
| 18 |  | Шайба 12.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78 | 1 |

Рис.9  ОЗТ 00.000 ЭЗ   Электрооборудование

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол-во шт |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 |  | Частотный преобразователь ЕН1-8001-03Н ВАЮУ.435Х21.001 ИЭ | 1 |
| М1 |  | Двигатель 4АМ100L6УПУЗ Р=2,2 кВт, n=1000об/мин, ГОСТ Р 51689-2000 | 1 |

Рис.9 Электрооборудование

Рис.10 Кинематическая схема

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол-во шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Двигатель 4АМ100L6 УПУЗ Р=2,2 кВт, n=1000об/мин, ГОСТ Р 51689-2000 | 1 |
| 2 | МСУ 03.104-01 | Шкив | 1 |
| 3 |  | Ремень клиновой ГОСТ 1284.1-80 | 1 |
| 4 | МСУ 03.103-01 | Шкив | 1 |
| 5 | СММ 00.601-02 | Звёздочка | 1 |
| 6 | ОЗТ 00.100 | Звёздочка сварная | 1 |
| 7 | ОЗТ 00.603 | Звёздочка | 1 |
| 8 | СММ 06.240-02 | Звёздочка | 4 |
| 9 |  | Цепь ПР-18,05-3180 L=2533.65 мм ГОСТ 13568-75 | 2 |
| 10 | СММ 20.000 | Звёздочка натяжная | 3 |
| 11 | МСУ 08.210 | Ролик натяжной | 1 |
| 12 |  | Цепь ПР-18,05-3180 L=1485.9 мм ГОСТ 13568-75 | 1 |
| 13 |  | Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75 | 1 |
| 14 |  | Подшипник 180207 ГОСТ 8882-75 | 4 |
| 15 |  | Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75 | 4 |

Содержание

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| Краткие общие сведения об изделии | 4 |
| Указатель иллюстраций | 5 |
| Приставка триерная ОЗТ 00.000 | 6,9 |
| Рама ОЗТ 01.000 | 12 |
| Триер кукольный МСУ 06.010 | 13 |
| Триер овсюжный МСУ 06.020 | 15 |
| Контрпривод ОЗТ 00.010 | 17 |
| Распределитель ОЗТ 10.000 | 19 |
| Электрооборудование ОЗТ 00.000 ЭЗ | 21 |
| Кинематическая схема ОЗТ 00.000 КБ | 22 |

Уважаемые покупатели!

Для ускорения прохождения Вашего заказа просим все заявки на запасные части составлять по нижеприведенной форме.

ВНИМАНИЕ!       ВАЖНО! Заявки, составленные не по форме, обрабатываются в последнюю очередь.

Форма заявки на запасные части.

Название организации ______________________________________________________________

Юридический адрес	_______________________________________________________________

Почтовый адрес _____________________________________________________________________

Банковские реквизиты ________________________________________________________________

ИНН_____________________________________КПП___________________________________________

Руководитель ______________________________________________________________________

Телефон, факс _____________________________________________________________________

Контактное лицо______________________________________________________________________

| № п. п. | Наименование детали | Обозначение детали по каталогу | Количество | Примечание (название машины, агрегата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название машины, год выпуска, номер |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Название машины, год выпуска, номер |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Уважаемые покупатели!

В связи с постоянным проведением работ по совершенствованию выпускаемой техники, в конструкцию машины вносятся изменения. Для получения измененных каталожных листов просим заполнить нижеприведенную форму и выслать на наш адрес.

ВНИМАНИЕ!       ВАЖНО! Заявки, составленные не по форме, обрабатываются в последнюю очередь.

Форма запроса для получения изменений в каталог.

Название организации ______________________________________________________________

Юридический адрес	_______________________________________________________________

Почтовый адрес _____________________________________________________________________

Банковские реквизиты ________________________________________________________________

ИНН_____________________________________КПП___________________________________________

Руководитель ______________________________________________________________________

Телефон, факс _____________________________________________________________________

Контактное лицо_____________________________________________________________________

| № п. п. | Наименование зерноочистительной машины (в каком агрегате эксплуатируется) | Год выпуска | Номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование зерноочистительного агрегата | Год ввода в эксплуатацию | Хоз. номер агрегата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

## Рис. 1   Приставка триерная

## Рис. 2   Приставка триерная

Рис.3   Приставка триерная

Рис. 4   ОЗТ 01.000   Рама

Рис. 5 Триер кукольный

Рис. 6 Триер овсюжный

Рис.7  Контрпривод

Рис.8 Распределитель

Рис.10 Кинематическая схема